## Slide 1
참새크면비둘기
김원석
최호진, 조창현, 박지호
실내 지도 데이터 생성 로봇
29
과제 목표
연구 결과
2022
LiDAR 센서를 활용한 실내 지도 데이터 생성 로봇 개발
아두이노를 기반으로 하는 데이터 수집장치 제작
Node.js 기반의 서버 구현 및 장치-서버 통신(http) 구현
Python을 활용하여 알고리즘(길찾기, 전처리) 개발
Unity를 활용한 모델링 툴 제작
DB를 활용하여 지도 데이터 관리
연구 내용
데이터 측정 및 장치이동
데이터 전처리
시각화
시연 영상
데이터 측정 과정 중 끊어진 점을 활용하여 다음 이동 위치를 특정
끊어진 양 끝점의 중간 점에서 반시계 방향으로 20cm 떨어진 지점을 벡터 회전을 통해 반환
데이터의 쓸모없는 값을 줄이기 위한 Downsampling 및 선분을 특정하기 위한 내각 측정
선분을 특정하기 위해 Point의 집합에서 X, Y 변화량을 확인하여 한 직선에 대한 Point들을 모아서 Curvefitting을 진행후, 최종 데이터를 위해 데이터를 정합
실제/측정 | ㅁ | ㄷ | ㄹ
가로 | 117/114 | 117/120 | 117/121
세로 | 112/116 | 230/240 | 230/245
장애물 | X | 50/48 | 50/48, 45/42
결과 분석
실제 값과 측정 값 사이에 3 ~ 15의 오차가 발생하며 이는 최대 10%의 차이가 발생
알고리즘의 큰 복잡도로 인한 실시간 보장X
개선 방향
성능 개선을 위한 FOV가 넓은 LiDAR 센서 활용
CNN 활용 및 알고리즘 복잡도 개선
Unity를 활용하여 수집된 데이터를 기반으로 모델링 및 웹에서 작동할 수 있도록 WebGL로 빌드하여 배포
DB와 연동하여 저장된 데이터 Load 및 신규 데이터 Upload